Антенна диапазона 145 МГц с переключаемой поляризацией

Павел Суровин RA9ODA, Сергей Щербаков UA9OGP

Как известно, при проведении радиосвязи на УКВ немаловажным фактором является поляризация электромагнитной волны, излучаемой антенной. При разных условиях может быть эффективнее вертикальная или горизонтальная поляризация. Чтобы не использовать для разных направлений поляризации отдельных антенн, разработана антенна диапазона 145 МГц с переключаемой поляризацией.

В качестве исходной принята антенна Yagi-5el-Quad, показанная на рисунке 1. Размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Размеры антенны Yagi-5el-Quad (мм)

| Элемент | Периметр | Позиция |
| --- | --- | --- |
| R | 2157 | 0 |
| A | 2136 | 384 |
| D1 | 2022 | 666 |
| D2 | 1979 | 1014 |
| D3 | 1928 | 1329 |

Рассмотрим отдельно активный элемент. Если подать ВЧ сигнал в точку A (рисунок 2,а), то получим антенну с горизонтальной поляризацией. Если сигнал будет подан в точку B (рисунок 2,б), то поляризация будет вертикальной.

Добиться изменения положения точки питания можно поворотом рамки вокруг оси антенны, но это приводит к усложнению механической части - появляется необходимость в еще одном приводе.

Чтобы избавиться от этого разрежем активную рамку в точках A и B, и в эти разрезы подключим четвертьволновые отрезки кабеля L2  и L3. Вторые концы четвертьволновых отрезков будем коммутировать с помощью реле, как показано на рисунке 3 (L1 –  питающий фидер от трансивера). Один из отрезков (при показанном положении контактов реле это L3) разомкнут. В точке подключения четвертьволновая линия трансформирует во втором конце в короткое замыкание. Это означает, что L3 практически не влияет на работу антенны. Через отрезок L2 точка B подключена к трансиверу. Поляризация вертикальная.

При переключении реле разомкнут L2, через L3 питание подается в точку A. Поляризация горизонтальная.

Неточность изготовления четвертьволновых отрезков может привести к расстройке антенны. Чтобы избавиться от этого поставим реле K2 и K3 в точки B и A (рисунок 4). Схема коммутации обмоток реле приведена на рисунке 5.

При указанном положении тумблера S1 питание подается на обмотки реле K1 и K2. При этом, во-первых, замыкается разрыв в точке B, а, во-вторых, питающая линия L1 переключается на линию L3, и ВЧ сигнал поступает в точку A. Тем самым имеем схему рис. 2,а, т.е. горизонтальную поляризацию. Линия L2, будучи закороченной, на работу рамки не влияет.

При переключении тумблера S1 в нижнее (по схеме) положение питание подается только на реле K3. При этом замыкается разрыв в точке A, а ВЧ сигнал подается через линию L2 в точку B. Поляризация вертикальная.

В качестве реле K1 необходимо использовать коаксиальное (РЭВ16, РЭВ14). Реле K2 K3 могут быть и низкочастотными, например, распространенные РЭС49 (при малой мощности), нужно только чтобы выводы припаивались непосредственно к полотну рамки.

# Text boxes

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5